# 第一部分 地表水环境质量

# 1、概述

2015年，十堰市环境监测站对汉江干流及其主要支流25个断面、4座水库9个测点、13个集中式饮用水水源地和五条综合治理河流29个水质断面进行监测。全市地表水水质总体为“良好”。34个国控、省控、市控监测断面中，符合Ⅰ～Ⅲ类的断面占88.2%，劣Ⅴ类的水质断面占8.8%；功能区水质达标率为88.2%（30个断面符合规划类别）。超标断面主要污染物指标是化学需氧量、氨氮、总磷及石油类。汉江干流及主要支流水质总体良好。

丹江口规划考核断面的18个断面，水质总体为“良好”，其中符合Ⅰ～Ⅲ类的断面占77.8%，劣于Ⅴ类的断面占16.7%；功能区水质达标率为77.8%（14个断面符合规划类别）。

五条综合治理河流中五个入库断面，神定河流域神定河口断面、泗河流域泗河口断面、犟河东湾桥断面水质有所变差，氨氮浓度上升明显；官山河水质达到规划类别。

全年4座水库9个测点中，水质现状类别均为Ⅱ类，我市水库水质总体为“优”。

全年十堰境内17处饮用水源地水质达标率100%。

图 1-1  2015年十堰市地表水水质类别构成图

# 2、地表水环境质量状况

# 2.1 主要河流

全年河流25个断面水质（4座水库9个测点除外）状况为“良好”，符合Ⅰ～Ⅲ类的断面占84%，劣于Ⅴ类的断面占12%；功能区水质达标率为84%（21个断面合格）。

与去年（2014年）相比，水功能区达标率较上年有所好转；官山河孙家湾断面由Ⅲ类上升为Ⅱ类，水质好转；神定河神定河口断面、泗河泗河口断面、犟河东湾桥断面、剑河剑河口断面水质类别与去年持平。

图1－2  2015年十堰市主要河流水质类别构成图

表1-1            2015年十堰市地表水国控水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 规划 类别 | 2014年水质类别 | 2015年水质类别 | 2015年水质评价 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堵河 | 焦家院 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 2 | 浪河 | 浪河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 3 | 官山河 | 孙家湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — |
| 4 | 金钱河 | 夹河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 5 | 天河 | 天河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 良好 | — |
| 6 | 汉江 | 羊尾 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 7 | 汉江 | 陈家坡 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 8 | 丹江口市 | 蔡湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 9 | 丹江口水库 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 10 | 丹江口水库 | 江北大桥 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 11 | 丹江口水库 | 何家湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 12 | 黄龙水库 | 1＃ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 13 | 黄龙水库 | 2＃ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |

表1-2     2015年十堰市地表水省控水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 规划 类别 | 2014年水质类别 | 2015年水质类别 | 2015年水质评价 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金钱河 | 玉皇滩 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 2 | 天河 | 水石门 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 3 | 滔河 | 王河电站 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 4 | 竹溪河 | 双岔 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 5 | 汇湾河 | 界牌沟 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 6 | 剑河 | 剑河口 | 省控 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | 轻度污染 | CODcr |
| 7 | 犟河 | 东湾桥 | 省控 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 氨氮 |
| 8 | 泗河 | 泗河口 | 省控 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 氨氮、总磷 |
| 9 | 神定河 | 神定河口 | 省控 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 氨氮 |
| 10 | 丹江口水库 | 龙口 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 11 | 丹江口水库 | 莲花 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 12 | 潘口水库 | 坝上 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |

表1-3     2015年十堰市地表水市控水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 规划 类别 | 2014年水质类别 | 2015年水质类别 | 2015年水质评价 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堵河 | 钦玉河（沙沟） | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 2 | 汉江 | 坝下 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 3 | 汉江 | 杨溪 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 4 | 曲远河 | 青曲 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 5 | 汇湾河 | 新洲 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 6 | 马栏河 | 榔口大桥 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 7 | 淘谷河 | 淘谷河口 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 8 | 东河 | 东河口 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 9 | 滔河水库 | 坝上 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |

# 2.2 跨界断面水质监测情况

2015年十堰市2个跨界断面测点中，现状类别均为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”，全年水质达标率均为100%。

| 断面名称 | 规划类别 | 2014年水质类别 | 2015年水质类别 | 2015年水质评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝下 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
| 马栏河口 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 |

表1-4   2015年十堰市2个跨界断面水质监测情况：

# 2.3水库

3座水库8个测点中，现状类别均为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”。

表1-7   2015年十堰市水库监测情况

| 水 库 名 称 | 序号 | 断面 名称 | 断面 属性 | 规划 类别 | 2014年 水质类别 | 2015年 水质类别 | 2015年 水质评价 | 宫养状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹江口水库 | 1 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
|  | 2 | 江北大桥 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
|  | 3 | 何家湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
|  | 4 | 龙口 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
|  | 5 | 莲花 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 黄龙水库 | 6 | 1＃ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
|  | 7 | 2＃ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 潘口水库 | 8 | 坝上 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 滔河水库 | 9 | 坝上 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |

图1-3  湖库营养化指数变化情况

# 2.4丹江口规划考核断面

丹江口规划考核断面的18个断面，水质总体为“良好”，其中符合Ⅱ类的断面占77.8%，劣于Ⅴ类的断面占16.7%，功能区水质达标率为77.8%（14个断面符合规划类别）。与2014年相比，水库水质保持稳定。

表1-8   2015年丹江口规划考核断面水质监测断面水质类别

| 河流 名称 | 序号 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 规划 类别 | 2014年 水质类别 | 2015年 水质类别 | 2015年水质评价 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹江口水库 | 1 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 汉江 | 2 | 陈家坡 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 堵河 | 3 | 焦家院 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
|  | 4 | 黄龙滩 水库 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 浪河 | 5 | 浪河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 官山河 | 6 | 孙家湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 金钱河 | 7 | 夹河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 天河 | 8 | 天河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 滔河 | 9 | 王河电站 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 堵河 | 10 | 潘口水库 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 汇湾河 | 11 | 新 洲 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 曲远河 | 12 | 青 曲 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 淘谷河 | 13 | 淘谷河口 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 东河 | 14 | 东河口 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 剑河 | 15 | 剑河口 | 省控 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | 轻度污染 | CODcr |
| 犟河 | 16 | 东湾桥 | 省控 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 氨氮 |
| 泗河 | 17 | 泗河口 | 省控 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 氨氮、总磷 |
| 神定河 | 18 | 神定河口 | 省控 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 氨氮 |

图1-4  2015年丹江口规划考核断面水质监测断面水质类别比例

# 2.5 集中式饮用水水源地水质

2015年对十堰境内17处饮用水源地水质进行了监测。按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价，全市饮用水水源地水质达标率为100%。与2014年相比，17个断面的水质类别均未发生变化，汉江干流水质总体上保持稳定。水质状况统计见表1-9。

表1-9     2015年十堰市集中式饮用水水源地水质达标情况

| 水源地 | 规划 类别 | 2014年 达标率（％） | 2015年 达标率（％） | 水质 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄龙水库 | Ⅲ | 100 | 100 | 优 |
| 头堰水库 | Ⅲ | 100 | 100 | 优 |
| 马家河水库 | Ⅲ | 100 | 100 | 优 |
| 茅塔河水库 | Ⅲ | 100 | 100 | 良好 |
| 余家湾水库 | Ⅲ | 100 | 100 | 良好 |
| 金花湖水库 | Ⅲ | 100 | 100 | 优 |
| 丹江口一水厂 | Ⅲ | 100 | 100 | 优 |
| 丹江口二水厂 | Ⅲ | 100 | 100 | 优 |
| 郧县耿家垭子 | Ⅲ | 100 | 100 | 优 |
| 郧西天河水库 | Ⅲ | 100 | 100 | 优 |
| 竹山郭家山 | Ⅲ | 100 | 100 | 优 |
| 竹溪龙坝水库 | Ⅲ | 100 | 100 | 优 |
| 房县泉水湾 | Ⅲ | 100 | 100 | 优 |
| 剑河水库 | Ⅲ | 100 | 100 | 优 |
| 土门水库 | Ⅲ | 100 | 100 | 优 |
| 谭家湾 | Ⅲ | 100 | 100 | 优 |
| 霍河水库 | Ⅲ | 100 | 100 | 优 |

# 第二部分 环境空气质量

1、空气质量监测结果

1.1空气质量达标天数

2015年，我市城区环境空气质量有效监测天数为365天，优良天数287天，达标率78.6％。其中“优”49天，所占比例13.4%；“良”238天，所占比例65.2%；“轻度污染”56天，所占比例15.3%；“中度污染”18天，所占比例4.9%；“重度污染”4天，所占比例1.1%；详见图1，各区达标天数统计详见表1。

# 图1. 2015年十堰市城区AQI质量指数级别分布

表1  各区空气质量级别统计表

| 区域 | 空气质量级别 | 有效监 | 优良 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 测天数 | 天数 | 率 |
| 茅箭区 | 47 | 225 | 56 | 20 | 4 | 0 | 352 | 272 | 77.3% |
| 张湾区 | 34 | 231 | 62 | 27 | 6 | 0 | 360 | 265 | 73.6% |
| 开发区 | 41 | 248 | 57 | 12 | 3 | 0 | 361 | 289 | 80.1% |
| 郧阳区 | 104 | 195 | 44 | 14 | 2 | 0 | 359 | 299 | 83.3% |

1.2主要污染物监测结果

PM10平均浓度为90μg/m3，与去年同期相比下降8.2%；

PM2.5平均浓度为56μg/m3，与去年同期相比下降15.2%；

SO2平均浓度为29μg/m3，与去年同期相比下降19.4％；

NO2平均浓度为28μg/m3，与去年同期相比下降22.2%；

CO平均浓度为1.1mg/m3，与去年同期相比上升57.1%；

O3（8小时滑动平均）平均浓度为71μg/m3，与去年同期相比上升16.4％；详见表2、3。

表2  2015年我市城区各监测点位主要污染物监测结果统计表

| 区域 | SO2 （μg/m3） | NO2 （μg/m3） | PM10 （μg/m3） | CO （mg/m3） | O3（8小时滑动平均）（μg/m3） | PM2.5 （μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茅箭区 | 31 | 30 | 89 | 1.1 | 60 | 58 |
| 张湾区 | 39 | 30 | 90 | 1.1 | 80 | 61 |
| 经济技术开发区 | 19 | 23 | 92 | 1.1 | 71 | 50 |
| 城区合计 | 29 | 28 | 90 | 1.1 | 71 | 56 |
| 郧阳区（不纳入城区合计） | 12 | 7 | 82 | 1.2 | 45 | 47 |
| 武当山（对照点） | 9 | 11 | 60 | 0.7 | 70 | 42 |
| 空气质量标准年均值二级 | 60 | 40 | 70 | 4(日均值) | 160 | 35 |

表3  2014、2015年十堰市城区环境空气质量比较

| 项目 时间 | SO2 （μg/m3） | NO2 （μg/m3） | PM10 （μg/m3） | CO （mg/m3） | O3（8小时滑动平均）（μg/m3） | PM2.5 （μg/m3） | 优良天数 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年 | 29 | 28 | 90 | 1.1 | 71 | 56 | 287 | 78.6% |
| 2014年 | 36 | 36 | 98 | 0.7 | 61 | 66 | 270 | 74.0% |

# 第三部分 降水

2015年，十堰市环境监测站及各区、县（市）环境监测站对所在辖区的降水进行了监测。

## 3.1 降水pH值

全市共设置降水监测点位10个，降水 pH年均值为6.16，降水pH值范围在4.27（十堰城区）～7.31（十堰城区）之间。按降水pH值小于5.6做为酸雨评价标准，十堰城区年均降水pH值高于5.6，为6.65；郧阳区等6个区、县（市）年均降水pH值均高于5.6。

## 3.2 酸雨频率

全市共采集降水样品数195个，其中酸雨样品数6个，占降水样品总数的3.08％，与2014年（3.92％）相比，全市平均酸雨率下降了0.81个百分点。检出酸雨的地区丹江口市酸雨频率最高为11.1％，十堰城区酸雨频率为4.08％，其它各区、县均未出现酸性降水。

与2013年相比，丹江口市酸雨频率下降了8.54个百分点，十堰城区酸雨频率增加了12.6个百分点。

表1    2014年与2015年十堰市降水PH值及酸雨检出率比较表

| 行政区域 | 酸雨率% | 年均降水pH | 年均酸雨pH | 降水pH 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 |  |
| 十堰城区 | 17.1 | 4.08 | 5.35 | 6.65 | 4.66 | 4.44 | 4.27～7.31 |
| 丹江口市 | 2.56 | 2.56 | 6.86 | 6.42 | 5.42 | 5.33 | 5.03～7.2 |
| 竹溪县 | — | — | 6.23 | 6.22 | － | － | 6.02～6.37 |
| 郧阳区 | － | － | 6.11 | 6.3 | － | － | 6.16～6.53 |
| 郧西县 | － | － | 6.80 | 6.82 | － | － | 6.52～6.98 |
| 房 县 | — | — | 6.76 | 6.95 | － | － | 6.68～7.82 |
| 竹山县 | － | － | 6.08 | 6.64 | － | － | 6.64 |

图1  2013年与2014年十堰城区、各县（市）降水PH值比较图

## 第四部分 十堰市声环境质量状况

2015年，十堰市环境监测站及各区、县（市）环境监测站对所辖区的声环境质量进行了监测。

## 1、区域环境噪声

## 1.1 区域环境噪声昼间监测情况

十堰城区及各区、县（市）区共设置区域环境噪声监测点位446个。全市区域环境噪声昼间平均等效A声级范围在51.5（郧阳区）～59.8（丹江口市）分贝之间，均低于国家创模考核60dB(A)的要求。

对应《城市区域声环境质量总体水平等级划分及评价》，十堰城区、郧阳区、竹溪县、竹山县和房县声环境质量“较好”，质量等级为“二级”；丹江口市和郧西县声环境质量“一般”，质量等级为“三级”。

表1          2015年十堰市区域环境噪声昼间监测结果评价

| 行政区域 | 网格 （米×米） | 网格总数 （个） | 平均等效声级dB(A) | 质量评价 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郧阳区 | 1000×1000 | 5 | 51.5 | 较好 | 二级 |
| 竹溪县 | 250×250 | 10 | 55 |  |  |
| 竹山县 | 200×200 | 86 | 53 |  |  |
| 十堰城区 | 600×600 | 135 | 54.8 |  |  |
| 房 县 | 90×90 | 9 | 54.1 |  |  |
| 丹江口市 | 150×150 | 81 | 59.8 | 一般 | 三级 |
| 郧西县 | 250×250 | 120 | 58.8 |  |  |

## 1.2 与2014年同比分析

与2014年相比，竹溪县、竹山县和郧阳区稳定在“较好”水平，丹江口市和郧西县稳定在“一般”水平；十堰城区和房县区域环境噪声值分别下降0.9分贝、1.9分贝，声环境质量有所上升，由“一般”升至“较好”水平。

表2      2014年与2015年十堰市区域环境噪声昼间评价结果对比

| 行政区域 | 平均等效声级dB(A) | 质量评价 | 质量等级 | 声环境质量变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 |  |
| 郧阳区 | 51.9 | 51.5 | 较好 | 较好 | 二级 | 二级 | 持平 |
| 竹溪县 | 52.0 | 55 | 较好 | 较好 | 二级 | 二级 | 持平 |
| 竹山县 | 54.0 | 53 | 较好 | 较好 | 二级 | 二级 | 持平 |
| 十堰城区 | 55.7 | 54.8 | 一般 | 较好 | 三级 | 二级 | 上升 |
| 房 县 | 56.0 | 54.1 | 一般 | 较好 | 三级 | 二级 | 上升 |
| 丹江口市 | 56.4 | 59.8 | 一般 | 一般 | 三级 | 三级 | 持平 |
| 郧西县 | 58.8 | 58.8 | 一般 | 一般 | 三级 | 三级 | 持平 |

图1    2014年与2015年十堰市区域环境噪声昼间平均等效声级比较

## 2、道路交通噪声

## 2.1 道路交通噪声昼间监测情况

十堰城区及各区、县（市）区共设62个道路交通噪声测点。全市交通干线噪声昼间平均等效A声级范围在63.5（郧西县）～70.7（十堰城区）分贝之间，十堰城区超过GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准限值（70dB（A））。

对应《道路交通噪声强度等级划分及评价》，竹溪县、竹山县、郧阳区、郧西县和房县道路交通噪声平均等效A声级均低于68.0分贝，声环境质量“好”，噪声强度等级为“一级”；十堰城区、丹江口市道路交通噪声平均等效A声级为69.7分贝，声环境质量“较好”，噪声强度等级均为“二级”；十堰城区道路交通噪声平均等效A声级为70.7分贝，声环境质量“一般”，噪声强度等级均为“三级”。

路段达标率较高的区域是竹山县、竹溪县、郧阳区和郧西县，达标率分别为100%；路段超标率较高的区域是丹江口市，超标率为42.9%。其次是房县，超标25%。十堰城区超标35.3%。

表3      2015年十堰市城市道路交通噪声昼间监测结果评价

| 行政区域 | 路段长度 （米） | 机动车流量 （辆/小时） | 等效声级dB(A) | 质量评价 | 噪声强度 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹溪县 | 6500 | 235 | 66 | 好 | 一级 |
| 竹山县 | 5040 | 397 | 65.6 |  |  |
| 郧阳区 | 14500 | 1038 | 66.8 |  |  |
| 郧西县 | 19800 | 466 | 63.5 |  |  |
| 房 县 | 4700 | 397 | 67.8 |  |  |
| 丹江口市 | 32250 | 231 | 69.7 | 较好 | 二级 |
| 十堰城区 | 76095 | 1184 | 70.7 | 一般 | 三级 |

表4      2015年十堰市城市道路交通噪声路段达标率情况

| 行政区域 | 路段测点数量 （个） | 达标路段数量 （个） | 路段达标率 （%） | 总体达标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹溪县 | 2 | 2 | 100 | 85.3 |
| 竹山县 | 7 | 7 | 100 |  |
| 郧阳区 | 4 | 4 | 100 |  |
| 丹江口市 | 21 | 12 | 57.1 |  |
| 郧西县 | 7 | 7 | 100 |  |
| 房 县 | 4 | 3 | 75 |  |
| 十堰城区 | 17 | 11 | 64.7 |  |

## 2.2 与2014年同比分析

与2014年相比，郧西县和房县道路交通噪声值分别下降了4.7分贝（A）、0.6分贝（A），声环境质量有所好转，分别由“较好”升至“好”水平；竹山县道路交通噪声值下降了0.2分贝（A），竹溪县、郧阳区道路交通噪声值分别上升了2分贝（A）、0.6分贝（A），声环境质量无明显变化，均稳定在“好”水平；丹江口市道路交通噪声值上升幅度较大，为3.2分贝。其次是十堰城区，道路交通噪声值上升2.1分贝。声环境质量有所下降，由“较好”降至“一般”水平。竹溪县道路交通噪声值上升2分贝，声环境质量持平。

表5    2014年与2015年十堰市交通环境噪声昼间评价结果对比

| 行政区域 | 平均等效声级dB(A) | 质量评价 | 噪声强度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 |
| 竹溪县 | 64.0 | 66 | 好 | 好 | 一级 | 一级 |
| 竹山县 | 65.8 | 65.6 | 好 | 好 | 一级 | 一级 |
| 郧阳区 | 66.2 | 66.8 | 好 | 好 | 一级 | 一级 |
| 郧西县 | 68.2 | 63.5 | 较好 | 好 | 二级 | 一级 |
| 房 县 | 68.4 | 67.8 | 较好 | 好 | 二级 | 一级 |
| 丹江口市 | 66.5 | 69.7 | 好 | 较好 | 一级 | 二级 |
| 十堰城区 | 68.6 | 70.7 | 较好 | 一般 | 二级 | 三级 |

图2  2013年与2014年十堰市道路交通噪声昼间平均等效声级比较