- 水质监测网络

根据国务院批复的《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划》确定的水质考核断面和国家环境监测总站下发的《南水北调中线工程丹江口水库库区及其上游水质监测方案》，十堰市在丹江口库区及上游49个地表水监测断面中承担24个断面的监测任务，其中国控断面9个、省控断面11个、市控断面4个。

- 断面监测情况

按照《南水北调中线工程丹江口水库库区及其上游水质监测方案》对监测频次的要求，除洛阳河九湖、滔河水库2个断面为每个季度监测一次外，其余22个水质监测断面每月监测一次。2013年8月，十堰市环境监测站及网络站对丹江口库区及上游23个水质断面进行了常规监测。

- 评价项目及评价方法

河流评价项目为：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。水温、粪大肠菌群、总氮每月开展监测但不参与水质评价。

湖泊、水库的营养状态评价指标为：叶绿素a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数5项。

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）和《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划》确定的水质类别进行水质达标状况评价。

- 评价结果

1、水质情况

2013年8月，十堰市环境监测站及其网络站对丹江口库区及上游的23个断面实施了监测，其中符合Ⅰ～Ⅲ类的断面占78.26%，劣于Ⅴ类的断面占13.04%，功能区水质达标率为60.87%（14个断面合格），丹江口库区及上游水质总体为良好。与上月相比，浪河口、陈家坡、夹河口、天河口断面由Ⅱ类下降为Ⅲ类，羊尾断面由Ⅱ类下降为Ⅳ类，犟河东湾桥断面由Ⅳ类下降为劣Ⅴ类，其余断面水质类别未发生变化。与去年同期相比，陈家坡、夹河口由Ⅱ类下降为Ⅲ类，羊尾断面由Ⅲ类下降为Ⅳ类，剑河口断面由劣Ⅴ类上升为Ⅳ类，其余断面水质类别未发生变化。

表1   2013年8月丹江口库区及上游水质监测断面水质类别

| 河流 名称 | 序号 | 断面 名称 | 断面 属性 | 规划 类别 | 水质类别 | 水质 评价 | 超标 项目 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |  |
| 丹江口水库 | 1 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 汉江 | 2 | 羊尾 | 国控 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ | 轻度污染 | 氨氮 总磷 | 0.42 1.30 |
|  | 3 | 陈家坡 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 良好 | CODcr 氨氮 总磷 CODmn BOD5 | 0.05 0.84 0.30 0.33 0.18 |
| 堵河 | 4 | 焦家院 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
|  | 5 | 黄龙滩水库 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 浪河 | 6 | 浪河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 良好 | CODcr 总磷 | 0.20 0.50 |
| 官山河 | 7 | 孙家湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | 氨氮 | 0.40 |
| 金钱河 | 8 | 夹河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 良好 | 氨氮 | 0.48 |
|  | 9 | 玉皇滩 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 天河 | 10 | 天河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 良好 | — | — |
|  | 11 | 水石门 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 滔河 | 12 | 王河电站 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
|  | 13 | 滔河水库 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 官渡河 | 14 | 潘口水库坝上 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 汇湾河 | 15 | 界牌沟 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
|  | 16 | 新洲 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 曲远河 | 17 | 青曲 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 淘谷河 | 18 | 淘谷河口 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 东河 | 19 | 东河口 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 剑河 | 20 | 剑河口 | 省控 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 轻度 污染 | 石油类 CODcr CODmn BOD5 | 4.80 0.42 0.34 0.28 |
| 犟河 | 21 | 东湾桥 | 省控 | Ⅲ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 石油类 CODcr CODmn BOD5 总磷 | 6.8 0.02 0.34 0.48 1.30 |
| 泗河 | 22 | 泗河口 | 省控 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度 污染 | 氨氮 总磷 | 0.03 0.56 |
| 神定河 | 23 | 神定河口 | 省控 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度 污染 | 石油类 氨氮 总磷 CODcr CODmn LAS BOD5 | 5.0 0.22 1.65 0.30 0.43 0.40 0.49 |

2013年8月丹江口库区及上游水质监测断面水质类别如下图所示：

图1 2013年8月丹江口库区及上游水质监测断面水质类别比例

2、水库营养状态

采用综合营养状态指数法对丹江口水库、黄龙水库、潘口水库、滔河水库作营养状态评价。丹江口水库的坝上中、何家湾、江北大桥、龙口、莲花、黄龙水库的1#、2#、潘口水库和滔河水库均为中营养。

表2   2013年8月丹江口库区及上游水库营养状态

| 水 库名 称 | 断面名称 | 上月营养化指数 | 本月营养化指数 | 本月营养状态级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹江口水库 | 坝上中 | 28.5 | 36.1 | 中营养 |
| 丹江口水库 | 江北大桥 | 27.9 | 36.2 | 中营养 |
| 丹江口水库 | 何家湾 | 27.7 | 36.9 | 中营养 |
| 丹江口水库 | 龙口 | 34.8 | 38.3 | 中营养 |
| 丹江口水库 | 莲花 | 33.3 | 40.4 | 中营养 |
| 黄龙水库 | 1# | 35.8 | 36 | 中营养 |
| 黄龙水库 | 2# | 35.3 | 37.5 | 中营养 |
| 潘口水库 | 坝上 | 33.4 | 32.7 | 中营养 |
| 滔河水库 | 滔河 | — | 36.9 | 中营养 |

- 图2  湖库营养化指数变化情况

与上月相比，丹江口水库坝上中、何家湾、江北大桥断面由贫营养上升为中营养，其余测点的营养状态级别未发生变化。9个测点中，除潘口水库坝上营养化指数略有下降外，其余8个测点营养指数均略有上升。

# 附  录

1、地表水水质月报评价项目及标准

根据国家环保总局环办[2008]8号文件的要求，地表水国控断面每月开展水质监测工作，监测项目为《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中的基本项目。

根据《关于印发<地表水环境质量评价办法（试行）>的通知》（环办[2011]22号文）的要求，地表水水质评价指标为《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。即：pH值、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物。水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价（河流总氮除外）。湖泊和水库营养状态评价指标为：叶绿素a（chla）、总磷（TP）、总氮（TN）、透明度（SD）和高锰酸盐指数（CODMn）共5项。

水质评价标准执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》，按Ⅰ类～劣Ⅴ类六个类别进行评价。

湖泊和水库营养化评价方法执行中国环境监测总站总站生字[2001]090号文，按贫营养～重度富营养六个级别进行评价。

2、河流水质评价方法

（1）断面水质评价

河流断面水质类别评价采用单因子评价法，即根据评价时段内该断面参评的指标中类别最高的一项来确定。描述断面的水质类别时，使用“符合”或“劣于”等词语。断面水质类别与水质定性评价分级的对应关系见表1。

表1   断面、河段水质定性评价

| 水质类别 | 水质状况 | 表征颜色 | 水质功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ、Ⅱ类水质 | 优 | 蓝色 | 饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等 |
| Ⅲ类水质 | 良好 | 绿色 | 饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区 |
| Ⅳ类水质 | 轻度污染 | 黄色 | 一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水 |
| Ⅴ类水质 | 中度污染 | 橙色 | 农业用水及一般景观用水 |
| 劣Ⅴ类水质 | 重度污染 | 红色 | 除调节局部气候外，几乎无使用功能 |

（2）河流、流域（水系）水质评价

河流、流域（水系）水质评价：当河流、流域（水系）的断面总数少于5个时，计算河流、流域（水系）所有断面各评价指标浓度算术平均值，然后按照“（1）断面水质评价”方法评价，并按表1指出每个断面的水质类别和水质状况。

当河流、流域（水系）的断面总数在5个（含5个）以上时，采用断面水质类别比例法，即根据评价河流、流域（水系）中各水质类别的断面数占河流、流域（水系）所有评价断面总数的百分比来评价其水质状况。河流、流域（水系）的断面总数在5个（含5个）以上时不作平均水质类别的评价。

河流、流域（水系）水质类别比例与水质定性评价分级的对应关系见表2。

表2    河流、水系水质定性评价

| 水质类别比例 | 水质状况 | 表征颜色 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例≥90% | 优 | 蓝色 |
| 75％≤Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜90％ | 良好 | 绿色 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜75％，且劣Ⅴ类比例＜20％ | 轻度污染 | 黄色 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜75％，且20％≤劣Ⅴ类比例＜40％ | 中度污染 | 橙色 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜60％，且劣Ⅴ类比例≥40％ | 重度污染 | 红色 |

（3）地表水主要污染指标的确定方法

a、断面主要污染指标的确定方法

评价时段内，断面水质为“优”或“良好”时，不评价主要污染指标。

断面水质超过Ⅲ类标准时，先按照不同指标对应水质类别的优劣，选择水质类别最差的前三项指标作为主要污染指标。当不同指标对应的水质类别相同时计算超标倍数，将超标指标按其超标倍数大小排列，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。当氰化物或铅、铬等重金属超标时，优先作为主要污染指标。

确定了主要污染指标的同时，应在指标后标注该指标浓度超过Ⅲ类水质标准的倍数，即超标倍数，如高锰酸盐指数(1.2)。对于水温、pH值和溶解氧等项目不计算超标倍数。

b、河流、流域（水系）主要污染指标的确定方法

将水质超过Ⅲ类标准的指标按其断面超标率大小排列，一般取断面超标率最大的前三项为主要污染指标。对于断面数少于5个的河流、流域（水系），按“a、断面主要污染指标的确定方法”确定每个断面的主要污染指标。

3、湖泊水库评价方法

（1）水质评价

a、湖泊、水库单个点位的水质评价，按照“2（1）断面水质评价”方法进行。

b、当一个湖泊、水库有多个监测点位时，计算湖泊、水库多个点位各评价指标浓度算术平均值，然后按照“2（1）断面水质评价”方法评价。

c、湖泊、水库多次监测结果的水质评价，先按时间序列计算湖泊、水库各个点位各个评价指标浓度的算术平均值，再按空间序列计算湖泊、水库所有点位各个评价指标浓度的算术平均值，然后按照“2（1）断面水质评价”方法评价。

d、对于大型湖泊、水库，亦可分不同的湖（库）区进行水质评价。

e、河流型水库按照河流水质评价方法进行。

（2）营养状态评价

a、评价方法

采用综合营养状态指数法（TLI（∑））。

b、湖泊营养状态分级

采用0～100的一系列连续数字对湖泊（水库）营养状态进行分级：

TLI（∑）＜30        贫营养

30≤TLI（∑）≤50    中营养

TLI（∑）＞50        富营养

50＜TLI（∑）≤60    轻度富营养

60＜TLI（∑）≤70    中度富营养

TLI（∑）＞70        重度富营养

c、综合营养状态指数计算

综合营养状态指数计算公式如下：

式中：——综合营养状态指数；

Wj——第j种参数的营养状态指数的相关权重；

TLI（j）——代表第j种参数的营养状态指数。

以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化的相关权重计算公式为：

式中：rij——第j种参数与基准参数chla的相关系数；

m——评价参数的个数。

中国湖泊（水库）的chla与其它参数之间的相关关系rij及rij2见表3。

表3 中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij及rij2值

| 参数 | chla | TP | TN | SD | CODMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rij | 1 | 0.84 | 0.82 | -0.83 | 0.83 |
| rij2 | 1 | 0.7056 | 0.6724 | 0.6889 | 0.6889 |

（3）各项目营养状态指数计算

TLI（chla）=10（2.5+1.086lnchla）

TLI（TP）=10（9.436+1.624lnTP）

TLI（TN）=10（5.453+1.694lnTN）

TLI（SD）=10（5.118-1.94lnSD）

TLI（CODMn）=10（0.109+2.661lnCODMn）

式中：chla单位为mg/m3，SD单位为m；其它指标单位均为mg/L。