- 水质监测网络

根据国务院批复的《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划（修订本）》确定的水质考核断面和国家环境监测总站下发的《南水北调中线工程丹江口水库库区及其上游水质监测方案》，十堰市在丹江口库区及上游49个地表水监测断面中承担24个断面的监测任务，其中国控断面3个、省控断面17个、市控断面4个。

- 断面监测情况

按照《南水北调中线工程丹江口水库库区及其上游水质监测方案》对监测频次的要求，除洛阳河九湖、滔河水库2个断面为每个季度监测一次外，其余22个水质监测断面每月监测一次。2013年9月，十堰市环境监测站及网络站对丹江口库区及上游22个水质断面进行了常规监测。

- 评价项目及评价方法

河流评价项目为：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。水温、粪大肠菌群、总氮每月开展监测但不参与水质评价。

湖泊、水库的营养状态评价指标为：叶绿素a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数5项。

根据《地表水环境质量标准》（GB388-2002）、《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）和《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划（修订本）》确定的水质类别进行水质达标状况评价。

- 评价结果

1、水质情况

2013年9月十堰市环境监测站及其网络站对汉江支流的22个断面实施了监测，其中符合Ⅰ～Ⅲ类的断面占81.8%，劣于Ⅴ类的断面占13.6%，功能区水质达标率为76.0%（19个断面合格），较上月上升6.43个百分点，丹江口库区及上游水质总体为良好。超标断面为浪河、官山河、剑河、犟河、泗河、神定河。浪河、官山河、剑河主要超标项目为化学需氧量，犟河主要超标项目为化学需氧量、总磷、石油类，泗河主要超标项目为氨氮、总磷，神定河主要超标项目为化学需氧量、氨氮、石油类。

与上月相比，郧西羊尾断面水质由Ⅳ类上升为Ⅱ类，郧县陈家坡断面水质由Ⅲ类上升为Ⅱ类，夹河口和天河口断面由Ⅲ类上升为Ⅱ类，其余断面水质类别未发生变化。

与去年同期相比，郧县陈家坡断面水质由Ⅲ类上升为Ⅱ类，浪河口断面由Ⅴ类上升到Ⅲ类，其余断面水质类别未发生变化。

表1   2013年9月丹江口库区及上游水质监测断面水质类别

| 河流 名称 | 序号 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 规划 类别 | 水质类别 | 水质 评价 | 超标 项目 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |  |
| 丹江口水库 | 1 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 汉江 | 2 | 羊尾 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ | 优 | — | — |
|  | 3 | 陈家坡 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 优 | — | — |
| 堵河 | 4 | 焦家院 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
|  | 5 | 黄龙滩 水库 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 浪河 | 6 | 浪河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅴ | 良好 | CODcr | 0.11 |
| 官山河 | 7 | 孙家湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | CODcr | 0.21 |
| 金钱河 | 8 | 夹河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — | — |
|  | 9 | 玉皇滩 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 天河 | 10 | 天河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | － | － |
|  | 11 | 水石门 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 滔河 | 12 | 王河电站 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 官渡河 | 13 | 潘口水库坝上 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 汇湾河 | 14 | 界牌沟 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
|  | 15 | 新洲 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 曲远河 | 16 | 青曲 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 淘谷河 | 17 | 淘谷河口 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 东河 | 18 | 东河口 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | — |
| 剑河 | 19 | 剑河口 | 省控 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 轻度 污染 | CODcr DO | 0.09 — |
| 犟河 | 20 | 东湾桥 | 省控 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 石油类 CODcr CODmn 总磷 | 6.8 0.18 0.07 1.25 |
| 泗河 | 21 | 泗河口 | 省控 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度 污染 | 氨氮 总磷 | 1.87 0.57 |
| 神定河 | 22 | 神定河口 | 省控 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度 污染 | 石油类 氨氮 总磷 CODcr CODmn LAS BOD5 硫酸盐 DO | 3.4 9.6 0.65 0.86 0.21 0.70 0.48 0.19 — |

2013年9月丹江口库区及上游水质监测断面水质类别如下图所示：

图1 2013年9月丹江口库区及上游水质监测断面水质类别比例

2、水库营养状态

采用综合营养状态指数法对丹江口水库、黄龙水库、潘口水库作营养状态评价。丹江口水库的5个测点均为中营养，黄龙水库1#测点为中营养、2#测点为贫营养，潘口水库为中营养。

表2     2013年9月丹江口库区及上游水库营养状态

| 水 库名 称 | 断面名称 | 上月营养化指数 | 本月营养化指数 | 本月营养状态级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹江口水库 | 坝上中 | 36.1 | 31.8 | 中营养 |
| 丹江口水库 | 何家湾 | 36.2 | 31.8 | 中营养 |
| 丹江口水库 | 江北大桥 | 36.9 | 34.4 | 中营养 |
| 丹江口水库 | 龙口 | 38.3 | 34.6 | 中营养 |
| 丹江口水库 | 莲花 | 40.4 | 34.1 | 中营养 |
| 黄龙水库 | 1# | 36.0 | 33.1 | 贫营养 |
| 黄龙水库 | 2# | 37.5 | 29.7 | 贫营养 |
| 潘口水库 | 坝上 | 32.7 | 34.6 | 中营养 |

- 图2  湖库营养化指数变化情况

与上月相比，黄龙水库2#测点营养化指数由中营养上升贫营养为，其余测点的营养化指数未发生变化。